## Slide 1
Москва
КОНЦЕПЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Иванов Олег Анатольевич
Заместитель Министра
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
25 января 2019 г.

## Slide 2
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ
Подключить к сети «Интернет»:
Оказание типовых цифровых услуг планируется более 100 тыс. социально значимых объектов
 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | 
 | Общеобразовательные организации и государственные (муниципальные) образовательные организации (в том числе УИК) | 
 | Органы государственной власти и органы местного самоуправления | 
 | Пожарные части и пожарные посты | 
 | Участковые пункты полиции | 
 | Территориальные органы и подразделения Росгвардии | 
 | Избирательные комиссии (субъектов и территориальные) | 
- 39 тыс.
- 37,5 тыс.
- 7,3 тыс.
- 1,4 тыс.
- 8,7 тыс.
- 4 тыс.
- 5 тыс.

## Slide 3
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ТРЕБОВАНИЯ К СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ:
образовательные организации, находящиеся:
в городских поселениях – 100 Мбит/с;
в сельских поселениях и поселках городского типа – 50 Мбит/с;
избирательные комиссии:
субъектов России – 90 Мбит/с
территориальные – 40 Мбит/с
остальные социально значимые объекты - 10 Мбит/с;
социально значимые объекты, подключаемые посредством спутниковых линий связи – не менее 1 Мбит/с.
ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ:
время задержки IP-пакетов не более 100 мс;
вариация времени задержки IP-пакетов не более 50 мс;
потери IP-пакетов не более 10%.

## Slide 4
СЕРВИСНАЯ МОДЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» ДЛЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ
Обеспечивает строительство и развитие защищенных каналов связи и подключение к ним социально значимых объектов
Организует сопряжение с внутренней ИКТ – инфраструктуры
Обеспечивает маршрутизацию трафика, в т.ч. в «гособлако»
На основе созданной инфраструктуры в рамках государственных контрактов обеспечивает оказание услуг широкополосного доступа к сети «Интернет»
Оператор связи подключает социально значимые объекты к
сети «Интернет»:

## Slide 5
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ
Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Беспроводный широкополосный доступ (LTE)
Спутниковая связь (для социально значимых объектов, расположенных на расстоянии более 80 км от ближайшей точки подключения ВОЛС), вне доступа LTE
Другие технологии удаленного доступа (тропосферная связь, радиорелейная связь, PLC)

## Slide 6
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ВОЛС
(«последняя миля»)
≤ 5 км
Школа (УИК)
Фельдшерско-акушерский
пункт
Участковый пункт полиции
Пожарная часть
> 5 км
> 5 км
Сеть оператора ШПД
Росгвардия
Местный
орган власти
Социально значимые объекты (за исключением образовательных организаций) подключаются с использованием БСПД в случае попадания в зону радиопокрытия сети, объекты расположенные на небольшом расстоянии (5 км) от места размещения АМС РТРС экономически целесообразно подключать с использованием ВОЛС

## Slide 7
СОЗДАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Подключение антенно-мачтовых сооружений (АМС) РТРС с использованием волоконно-оптических линий связи
Установка на АМС базовых станций сети подвижной радиотелефонной связи в различных диапазонах частот
Оказание услуг по передаче данных и предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет» для социально значимых объектов (от 40 до 70 % для разных типов объектов, кроме школ и избирательных комиссий)
Подключение к беспроводной сети передачи данных осуществляется путем установки абонентской станции (стационарной или мобильной) в социально значимых объектах

## Slide 8
ПРИМЕР РАЗВЕРТЫВАНИЯ ОПЫТНОГО УЧАСТКА БСПД В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Зона радиопокрытия базовых станций LTE 450 на АМС РТРС (Псковская область)
Подключение базовых станций LTE (450 МГц + другие диапазоны радиочастот) путем прокладки ВОЛС от узла доступа магистральной сети до АМС РТРС
Общее количество АМС РТРС в Псковской области – 42 шт
Общая оценочная протяженность планируемых линий связи ВОЛС до АМС РТРС в Псковской области около 210 км
Охват населения с использованием существующих АМС ФГУП РТРС – 95,3%

## Slide 9
КАРТА РАСЧЁТНЫХ ЗОН РАДИОПОКРЫТИЯ СЕТИ LTE 450 ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

## Slide 10
КАРТЫ РАСЧЁТНЫХ ЗОН РАДИОПОКРЫТИЯ СЕТИ LTE 450 ДЛЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Карты расчётных зон радиопокрытия сети LTE 450 для каждого субъекта Российской Федерации можно скачать по адресу:
https://file.niir.ru/index.php/s/qB2peBAVhi8U4UX

## Slide 11
РАЗВЕРТЫВАНИЕ ОПЫТНОГО УЧАСТКА БШПД
1 кв. 2019
2 кв. 2019
3 кв. 2019
4 кв. 2019
  Определение принципов построения сети и требований, подключения объектов РТРС к ВОЛС
Выбор оборудования отечественного производства, установка и монтаж
  Отработка особенностей взаимодействия (совместимости) оборудования различных производителей
  Оценка результатов, формирование задания на 2020 год
  Разработка системного проекта
  ЭТАП
  Опытный участок в 3-х регионах России (Тверская область, Псковская область, Новгородская область)
  Развертывание сети БШПД на всей территории России спланированно в 2020 – 2021 годах

## Slide 12
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ВОЛС
Школа (УИК)
ВОЛС
(«последняя миля»)
Фельдшерско-акушерский
пункт
Участковый пункт полиции
Пожарная часть
ВОЛС
(«последняя миля»)
Узел связи в
населенном пункте
ВОЛС ≤ 80 км
Сеть оператора ШПД
В населенном пункте создается узел связи и магистральная линия до него от ближайшей точки присоединения к сети передачи данных Исполнителя, либо в случае экономической целесообразности используется точки присоединения:
Операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования в данном населенном пункте ;
ПАО «Ростелеком», созданные в рамках обеспечения оказания универсальных услуг связи
Росгвардия
Местный
орган власти

## Slide 13
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ СПУТНИКОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
В труднодоступных населенных пунктах (протяженность ВОЛС более 80 км) социально значимые объекты могут подключаться с использованием спутниковых линий связи
По согласованию с Минкомсвязью России могут использоваться другие технологии (радиорелейная или тропосферная связь, PLC)
*
Школа (УИК)
Фельдшерско-акушерский
пункт
Участковый
пункт полиции
Пожарная часть

## Slide 14
ЗАДАЧИ РЕГИОНОВ
Оснащение социально значимых объектов внутренней инфраструктурой (Минкомсвязь России обеспечивает объект линией связи и обеспечивает оказание услуг связи)
Требования по оснащению внутренней инфраструктурой формируют Федеральные органы власти
Планируется выделить субсидии субъектам Российской Федерации для оснащения инфраструктурой образовательных организаций (отв. Минпросвещения России)
Проблемный вопрос:
срок окончания действующих контрактов по подключению к сети «Интернет»

## Slide 15
ЗАДАЧИ РЕГИОНОВ
Привлечение местного малого бизнеса к решению проблемы «последней мили»
Решение вопросов землеотвода, энергообеспечения, разрешительных документов для размещения средств связи
Контроль и учет подключения

## Slide 16
Изменение условий универсальной услуги связи
Услуга в населенных пунктах 100+
Недискриминационный доступ для физических и юридических лиц (запрет отказа в подключении) по регулируемым тарифам
Отказ от пунктов коллективного доступа
Сотовая связь там, где её нет
Сохранение таксофонов (прорабатывается возможность подключения системы оповещения при ЧС)
Бесплатный доступ к Wi-Fi и к местной телефонной связи на фиксированные номера
Законопроект проходит согласование

## Slide 17
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
25 января 2019 г.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!